Студент Коротков К.А

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
Канд. техн. наук Ю.В. Иванов

(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

Устройство контролирующее  состояния  воздуха, температуру и свет  в коровнике с помощью вентиляционных штор  на базе микроконтроллерной платы «Ардуино».

Главная функция системы вентиляционных штор в коровнике - поддержка чистоты и свежести воздуха, улучшение микроклимата, предупреждение развития грибков в коровнике. Свежий воздух - это важный фактор в поддержании здоровья и производительности коров.

Вентиляционные шторы используются также для защиты коровников от сильного ветра и птиц. С их помощью легко создать благоприятный микроклимат, они просты в монтаже и эффективны в применении. Штора фиксируется вдоль стены, в развернутом виде формирует складку. При необходимости вентиляционное отверстие можно завешивать специальной сеткой для прикрытия от ветра.

Рисунок 1 – шторы вентиляционные

Рисунок 2 – шторы вентиляционные

Основным элементом которой является цифровой датчик температуры DS18B20,  датчик газовый MiSC-2614, датчик измерения влажности и температуры Keyes DHT11,  датчик твёрдых частиц Shinyei PPD42, датчик газовый MiCS-2714. Для сбора данных о твёрдых частицах используются два датчика Shinyei PPD42. Каждый из них имеет два выхода: левый жёлтый для мелких твёрдых частиц, и второй для больших частиц. Выходы будут подсоединены к Ardiuno с напряжением питания 5В, как указано на общей схеме. Каждый из датчиков использует светодиод и фотодиод для замера концентрации в воздухе частиц. Датчики газовые MQ-2 и MQ-9, которые измеряют токсичные газы. Датчики используют газочувствительный резистор для обнаружения токсичных газов, и используют свой нагревательный элемент для установки и сохранения требуемой температуры датчика.

Датчик влажности и температуры этот датчик является обязательным, так как контроль за влажностью и температурой является очень важной частью в определении концентрации газов в коровнике.

Датчики измеряют все показатели и передают и передают их на ардуин. После чего по средствам программы производится перевод данных в градусы Цельсия, а затем производиться анализ полученных значений. Если влажность в коровнике превышает допустимые значение, то программа отправляет команду на открытие вентиляционных штор и происходит проветривание. Остальные датчики работают в такой же последовательности.

Программа :

#include "MQ135.h"

#include <SoftwareSerial.h>

#define DEBUG true

SoftwareSerial esp8266(9,10); // This makes pin 9 of Arduino as RX pin and pin 10 of Arduino as the TX pin

const int sensorPin= 0;

int air_quality;

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12,11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

pinMode(8, OUTPUT);

lcd.begin(16,2);

lcd.setCursor (0,0);

lcd.print ("circuitdigest ");

lcd.setCursor (0,1);

lcd.print ("Sensor Warming ");

delay(1000);

Serial.begin(115200);

esp8266.begin(115200); // your esp's baud rate might be different

sendData("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // reset module

sendData("AT+CWMODE=2\r\n",1000,DEBUG); // configure as access point

sendData("AT+CIFSR\r\n",1000,DEBUG); // get ip address

sendData("AT+CIPMUair_quality=1\r\n",1000,DEBUG); // configure for multiple connections

sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",1000,DEBUG); // turn on server on port 80

pinMode(sensorPin, INPUT);        //Gas sensor will be an input to the arduino

lcd.clear();

}

void loop() {

MQ135 gasSensor = MQ135(A0);

float air_quality = gasSensor.getPPM();

if(esp8266.available()) // check if the esp is sending a message

{

if(esp8266.find("+IPD,"))

{

delay(1000);

int connectionId = esp8266.read()-48; /* We are subtracting 48 from the output because the read() function returns the ASCII decimal value and the first decimal number which is 0 starts at 48*/

String webpage = "<h1>IOT Air Pollution Monitoring System</h1>";

webpage += "<p><h2>";

webpage+= " Air Quality is ";

webpage+= air_quality;

webpage+=" PPM";

webpage += "<p>";

if (air_quality<=1000)

{

webpage+= "Fresh Air";

}

else if(air_quality<=2000 && air_quality>=1000)

{

webpage+= "Poor Air";

}

else if (air_quality>=2000 )

{

webpage+= "Danger! Move to Fresh Air";

}

webpage += "</h2></p></body>";

String cipSend = "AT+CIPSEND=";

cipSend += connectionId;

cipSend += ",";

cipSend +=webpage.length();

cipSend +="\r\n";

sendData(cipSend,1000,DEBUG);

sendData(webpage,1000,DEBUG);

cipSend = "AT+CIPSEND=";

cipSend += connectionId;

cipSend += ",";

cipSend +=webpage.length();

cipSend +="\r\n";

String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";

closeCommand+=connectionId; // append connection id

closeCommand+="\r\n";

sendData(closeCommand,3000,DEBUG);

}

}

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Air Quality is ");

lcd.print (air_quality);

lcd.print (" PPM ");

lcd.setCursor (0,1);

if (air_quality<=1000)

{

lcd.print("Fresh Air");

digitalWrite(8, LOW);

}

else if( air_quality>=1000 && air_quality<=2000 )

{

lcd.print("Poor Air, Open Windows");

digitalWrite(8, HIGH );

}

else if (air_quality>=2000 )

{

lcd.print("Danger! Move to Fresh Air");

digitalWrite(8, HIGH);   // turn the LED on

}

lcd.scrollDisplayLeft();

delay(1000);

}

String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)

{

String response = "";

esp8266.print(command); // send the read character to the esp8266

long int time = millis();

while( (time+timeout) > millis())

{

while(esp8266.available())

{

// The esp has data so display its output to the serial window

char c = esp8266.read(); // read the next character.

response+=c;

}

}

if(debug)

{

Serial.print(response);

}

return response;

}

Литература:

1 Интернет источник –

https://energofarm.ru/useful_information_for_breeders/zagholovok_stat_i

2. Интернет источник –

https://microkontroller.ru/arduino-projects/sistema-monitoringa-zagryazneniya-vozduha-na-osnove-arduino/

3. Интернет источник –

https://usamodelkina-ru.turbopages.org/usamodelkina.ru/s/6951-detektor-zagryazneniya-okruzhayuschego-vozduha-na-arduino.html