Студент Живицкий Алексей Юрьевич

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
Канд. техн. наук Юрий Валентинович Иванов

(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

Автоматизированный инкубатор для яиц на базе микроконтроллерной платы «Ардуино».

Инкубатор для яиц – оборудование для искусственного выращивания птицы. Техника позволяет регулировать температуру и осуществлять поворот яиц. Инкубатор оснащен вентилятором, благодаря которому достигается равномерная циркуляция теплого воздуха.

Рисунок 1 – Вид изнутри

Рисунок 2 – Внешний вид

В проекте использовались такие комплектующие:

-Стандартный термобокс
-Лотки для яиц
-Патроны под лампочки E27
-Винты М3 х 10мм
-Шпилька M10
-Arduino UNO
-LCD 1602 I2C – экран системы с модулем I2C.
-ИК приемник с пультом
-DS18B20 – температурный датчик в герметичном корпусе с хорошей точностью измерений.
-DHT11 – датчик температуры и влажности, для показания влажности, учитывая погрешность ±10%.
-Модуль с 4 реле – для управления светом и вентиляторами. 
-Сервопривод SG90 – для вращения лотков
-Блок питания на 12В – вполне достаточно 2 ампер. Обычно такие используются для светодиодной подсветки.
-LM2596 - DC–DC преобразователь. 12 вольт для питания Arduino многовато, могут быть сбои в работе. Чтобы не покупать второй блок питания, с помощью этого модуля понижаем напряжение с 12В до 9В и подаем на Arduino.
-Вентиляторы используются стандартные, компьютерные, размером 60 мм. 
-Монтажная плата. Поскольку на Arduino мало разъемов для питания +5В, землю и пин для подключения DS18B20 было выведено на неё. Также к монтажной плате было припаяно 3 колодки и резистор на 4,7КОм.

Программа :

//Температура

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Подключаем датчики температуры

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// Датчки подключены к 1 порту

OneWire oneWire(A0);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress Thermometer1 = {

0x28, 0xFF, 0xA2, 0xD2, 0x01, 0x17, 0x04, 0xB6

// адрес датчика DS18B20 28FFA2D2011704B6

};

// Подключаем библиотеку Севродвигателя

#include <Servo.h>

Servo iv_srv_1;

// Подключаем ИК

#include <IRremote.h>

IRrecv irrecv(2);

decode_results results;

// Подключаем экран

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Задаем адрес и размерность дисплея.

// Обявляем реле

int iv_light_pin = 8; // Подсветка 220В

int iv_fan1_pin = 9; // Обдув лампочек

int iv_fan2_pin = 10; // Обдув короба

// Обяъвляем переменные

int iv_serv_0 = 90; // Угол поворота.

bool iv_back_light = 1; // Подсветка экрана

int iv_day = 1; // Текущий день

unsigned long iv_timer = 0; // Таймер дня

unsigned long iv_srv_timer = 0; // Таймер переворота

unsigned long iv_cool_timer = 0; // Таймер обдува

unsigned long iv_temp_timer = 0; // Таймер опроса датчиков

unsigned long lcd_time = 0;  // Переменная времени для выключения экрана

float iv_temp = 37.9; // Желаемая температура

float iv_temp_1 = 20; // Показания первого датчика

int dht_h;

int dht_t;

void setup() {

//

// Инициализируем все устройства

//

// Запуск температурных датчиков

dht.begin();

sensors.begin();

sensors.setResolution(Thermometer1, 12);

iv_srv_1.attach(7); // Пин сервы

irrecv.enableIRIn(); // ИК пульт

lcd.init();  // Инициализация lcd

lcd.backlight();  // Включаем подсветку

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Hello!");

iv_timer = millis(); // Таймер дня

iv_srv_timer = millis();

iv_temp_timer = millis();

// Активируем реле

// Реле лампочек

pinMode (iv_light_pin, OUTPUT);

digitalWrite (iv_light_pin, HIGH);

// Реле кулера 1

pinMode (iv_fan1_pin, OUTPUT);

digitalWrite (iv_fan1_pin, HIGH);

// Реле кулера 2

pinMode (iv_fan2_pin, OUTPUT);

digitalWrite (iv_fan2_pin, HIGH);

}

void loop() {

//

// День 24*60*60*1000 = 86400000

//

if ((millis() - iv_timer) > 86400000) {

// Если прошли сутки

iv_day++;

iv_timer = millis();

iv_days();

}

//

// Термостат

//

if ((millis() - iv_temp_timer) > 5000) {

// Опрашиваем датчики раз в 5 секунд

get_temp(); // Получем температуру

iv_temp_timer = millis();

}

if ((digitalRead(iv_light_pin) == LOW) && (iv_temp_1 > (iv_temp + 0.2))){

// Если пошел перегрев

// Все отключаем

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Light OFF");

digitalWrite (iv_light_pin, HIGH);

delay(10000); // Задержка 10 секунд

digitalWrite (iv_fan1_pin, HIGH);

}

if ((digitalRead(iv_light_pin) == HIGH) && (iv_temp_1 < (iv_temp - 0.2))){

// Если пошло охлаждение

// Все включаем

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Light ON");

digitalWrite (iv_light_pin, LOW);

digitalWrite (iv_fan1_pin, LOW);

delay(10000); // Задержка 10 секунд

}

//

// Крутилка

//

if (iv_day < 20){

// После 20 дня переворачивать не надо

if ((millis() - iv_srv_timer) > 10800000) {

// Переворачиваем каждые три часа 3*60*60*1000 = 10800000

iv_srv_timer = millis();

// Переворот

if (iv_serv_0 > 90){

srv_set(60);

} else {

srv_set(120);

}

}

}

//

// Обдув

//

if (iv_day > 11){

// Начинаем на 12 день

if ((millis() - iv_cool_timer) > 43200000) {

// Два раза в день: 12*60*60*1000 = 43200000

iv_cool_timer = millis();

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Vent");

// Все выключаем

digitalWrite (iv_light_pin, HIGH);

digitalWrite (iv_fan1_pin, HIGH);

// Включаем обдув на 5 минут: 5*60*1000 = 300000

digitalWrite (iv_fan2_pin, LOW);

digitalWrite (iv_fan1_pin, LOW);

delay(300000);

digitalWrite (iv_fan2_pin, HIGH);

digitalWrite (iv_fan1_pin, HIGH);

}

}

// Выключаем экран

if (iv_back_light) {

if ((millis() - lcd_time) > 60000){ // Если прошла минута

lcd_off();

}

}

//

// Обрабатываем нажатие кнопок

//

if (irrecv.decode(&results)) {

// При нажатии включаем экран и выставляем счетчик времени

if (iv_back_light) {

lcd_time = millis();

} else {

lcd_on();

lcd_time = millis();

}

switch (results.value) {

// #

case 0xFF52AD:

// переключаем подсветку

lcd_off();

break;

// ок

case 0xFF02FD:

get_temp();

// Серва на 90

//srv_set(90);

// Включаем подсветку

//digitalWrite (iv_light_pin, LOW);

//digitalWrite (iv_fan1_pin, LOW);

//delay (10000);

//digitalWrite (iv_light_pin, HIGH);

//digitalWrite (iv_fan1_pin, HIGH);

break;

// 1

case 0xFF6897:

// Серва в 60

srv_set(60);

break;

// 2

case 0xFF9867:

// Серва на 90

srv_set(90);

break;

// 3

case 0xFFB04F:

// Серва на 120

srv_set(120);

break;

// 4

case 0xFF30CF:

// Тест свет

digitalWrite (iv_light_pin, LOW);  // Включаем

delay (15000);

digitalWrite (iv_light_pin, HIGH);  // Все выключаем

break;

// 5

case 0xFF18E7:

// Тест обдува света

digitalWrite (iv_fan1_pin, LOW);

delay (15000);

digitalWrite (iv_fan1_pin, HIGH);  // Все выключаем

break;

// 6

case 0xFF7A85:

// Тест вентиляции

digitalWrite (iv_fan2_pin, LOW);

delay (15000);

digitalWrite (iv_fan2_pin, HIGH);  // Все выключаем

break;

// вверх

case 0xFF629D:

// плюс день

iv_day++;

iv_days();

break;

// вниз

case 0xFFA857:

// минус день

iv_day--;

iv_days();

break;

}

lcd_print();

// Сбрасываем кнопки

irrecv.resume();

}

}

void lcd_print() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("D:");

lcd.print(iv_day);

lcd.print(" T:");

lcd.print(iv_temp_1);

lcd.print(" H:");

lcd.print(dht_h);

}

void srv_set(int pos) {

//

// Функция поворачивает лотки медленно

//

if (pos > iv_serv_0){

for (int i = iv_serv_0; i <= pos; i++){

iv_srv_1.write(i);

delay(40);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Rotate: ");

lcd.print(i);

}

} else {

for (int i = iv_serv_0; i >= pos; i--){

iv_srv_1.write(i);

delay(40);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Rotate: ");

lcd.print(i);

}

}

iv_serv_0 = pos;

}

void get_temp() {

//

// Функция считывает температуру

//

float iv_temp_0 = 0;

// Запрашиваем температуру

sensors.requestTemperatures();

dht_h = dht.readHumidity();

dht_t = dht.readTemperature();

// Сохраняем температуру

iv_temp_0 = sensors.getTempC(Thermometer1);

// проверка на ошибку

if (iv_temp_0 > -100) iv_temp_1 = iv_temp_0;

//delay(5000); // Задержка 5 секунд

lcd_print();

}

Литература:

- Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino // БХВ-Петербург- СПБ, 2012 — 256 с. ил - (Электроника)

- Петли В. А. Проекты е использованием контроллера Arduino. // БХВ-Петербург- СПБ, 2015 — 464 с. ил — (Электроника)

- С. Монк Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами // ООО Издательство «Питер» СПб.:, 2017 — 252 с.