УДК 636.4.087.61

Студент  С.Е. Бизиков

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
Канд. техн. наук Ю.В. Иванов

(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

Устройство измерения скорости вращения ленточного транспортёра в картофелехранилищах на базе микроконтроллерной платы «Ардуино».

Ленточный конвейер – самый распространенный тип транспортный систем. Применяется во всех отраслях промышленности для решения широкого спектра задач: перемещение штучных грузов (коробок, ящиков, упакованной продукции), перемещение непрерывной продукции (сыпучие вещества, неупакованная продукция) и т. д.

Ленточный транспортер состоит из стального трубчатого каркаса, бесконечного ленточного полотна, натянутого на ведущий и натяжной барабаны, и роликов, поддерживающих ленту. Движение ленты обеспечивается электродвигателем, приводящим в движение ведущий барабан через редуктор обычно с помощью цепной передачи. Транспортную ленту изготовляют из нескольких слоев хлопчатобумажной прорезиненной ленты. Она может быть использована при температурах от 50 до -15°С.

В картофелехранилищах ленточные транспортеры используют для транспортировки и окончательного ручного отбора картошки. Оптимальная скорость данного транспортера от 0,8-1 м/с. Скорость транспортера зависит от его длины, ширины ленты, исправности и количества груза на 1 м3. Если не соблюдено одно из условий то скорость транспортера может уменьшится, а порой он вовсе останавливается, поэтому требуется контроль скорости транспортера для его более стабильной работы.

Данный контроль можно обеспечить спидометром на базе микроконтроллерной платы «Ардуино». Основными элементами данного прибора служит датчик с герконом и магнит.

Один или несколько магнитов на одинаковом расстоянии приклеивают к ленте, а датчик с герконом устанавливают на каркасе, так что бы при прохождении рядом с ним магнита в нем замыкался контакт. По средствам программы ардуино считает, сколько раз за определенное время замыкался контакт, после чего количество замыканий умножают на длину между магнитами и получают скорость ленты, за пройдённое время.

Программа:

int switchPin = 2; // к выводу 2 подключён геркон

int val = 0; // переменная для хранения состояния датчика

int d =1 ; // длина одного оборота колеса

int v = 0;

int k = 0;

// колличество оборотов колеса в секунду

#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

int h=0;

int m;

int s;

int r;

void setup()

{ lcd.begin();

pinMode(switchPin, INPUT); // задаём вывод 2 в качестве входа (будем считывать с него)

digitalWrite(switchPin, HIGH); // активируем внутренний подтягивающий резистор вывода

}

void loop(){

r = r+1;

if (r<60){

int g = digitalRead(switchPin); // считываем показания с геркона

if (g == LOW) {

k = k + 1;}

delay(1);}

if (r==60){

v = d*k*3.6;

s = s+1;

k=0;

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Speed=");

lcd.print(v);

lcd.print("km/h");

r=0;

}

if(s==60){

s=0;

m=m+1; }

if(m==60)

{

m=0;

h=h+1;

}

if(h==13)

{

h=1; }

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("TIME:");

lcd.print(h);

lcd.print(":");

lcd.print(m);

lcd.print(":");

lcd.print(s);

lcd.print(":");

lcd.print(r);}

Литература:

- Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino // БХВ-Петербург- СПБ, 2012 — 256 с. ил - (Электроника)

- Петли В. А. Проекты е использованием контроллера Arduino. // БХВ-Петербург- СПБ, 2015 — 464 с. ил — (Электроника)

- С. Монк Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами // ООО Издательство «Питер» СПб.:, 2017 — 252 с.

- Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства// Перевод с английского — БВХ-Петербург — Спб, 2015-336 с. ил - (Электроника)

# Text boxes

Рисунок 1

Рисунок 2