ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

План-конспект учебного занятия

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Раздел: | Осуществление контроля качества строительной продукции |
| Тема: | Практическое занятие «Схема операционного контроля качества кладки перегородок» |
| Преподаватель: |  |
| Профессия / Специальность: | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| Группа: |  |
| Место проведения: |  |
| Тип занятия: | Урок изучения нового материала |
| Вид занятия: | Практическое занятие исследовательского типа |
| ОК, ПК: | ОК 1. - 9. ПК 1.1 – 1.2. |

Цель учебного занятия: - формирование знаний и умений  по осуществлению контроля качества кладки перегородок .

Задачи учебного занятия

| Образовательные: | - формирование знаний и умений по ведению кладки перегородок; - систематизация и закрепление знаний по видам контроля; - систематизация и закрепление знаний по оформлению схем операционного контроля качества; - формирование знаний и умений по определению качества кладки, способов выполнения, технологию возведения; - формирование знаний по использованию инструментов и приспособлений, а также средств контроля качества кладки, способов использования; - систематизация и закрепление знаний об органах и служб контроля, а также оформляемой документации; - систематизация и закрепление умений грамотно и правильно выстраивать профессиональную речь, пользоваться профессиональной терминологией; - совершенствование навыков работы с информацией. |
| --- | --- |
| Развивающие: | формирование познавательных мотивов, развитие интереса к познанию особенностей возведения кирпичной кладки и способов контроля; развитие коммуникативных способностей: находить коллективные решения в проблемных профессиональных ситуациях; |
| Воспитательные: | формирование сознательного отношения к обучению, учебной деятельности; совершенствование личностных и профессиональных качеств: анализировать, сравнивать, выделять главное. |

Методическое обеспечение учебного занятия: рабочая программа ПМ.02, конспект учебного занятия, наглядное пособие: раздаточный материал, схемы, презентация.

Периферийное оборудование: персональный компьютер.

Программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Power Point.

Средства обучения: Учебник А.Ф. Юдина, Строительство жилых и общественных зданий, - М: изд.центр «Академия», 2016. – 381 с.;  опорный конспект, презентация «Кровельные покрытия», схемы устройства кровельного покрытия.

Структура и содержание учебного занятия

(урок-лекция)

| Этапы учебного занятия | Хронометраж учебного занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | 2 минуты | Подготовка к занятию, определение готовности к совместной деятельности Постановка цели, мотивация учебной деятельности |
|  |  | Проверка присутствующих, готовности к занятию. Рефлексия, контроль | Рефлексия, самоконтроль. |
|  | 3 минуты | Ознакомление с планом урока. Ознакомление с новой темой, мотивация деятельности студентов и ознакомление с целями занятия. Рефлексия, контроль | Рефлексия, самоконтроль. |
| Изучение учебного материала | 10 минут | Изучение нового учебного материала (приложение 2): технологическая карта на ведение кладки кирпичных перегородок , - изложение, обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания. Рефлексия, контроль, ответы на вопросы обучающихся. | Слушают, анализируют, задают вопросы, отвечают на вопросы. Рефлексия, самоконтроль. |
| Первичная проверка понимания усвоения нового учебного материала. | 3 минуты | Контрольные вопросы (приложение 1). Выявление неверных представлений и их коррекция. Рефлексия, контроль, ответы на вопросы обучающихся. | Восприятие и осмысление учебного материала, актуализация знаний. Ответы на вопросы преподавателя. Рефлексия, самоконтроль |
| Выполнение практической работы | 37 минут | Выполнение практической работы (Приложение 2), изучение раздаточного материала, наглядного иллюстрированного пособия. Ответы на вопросы обучающихся. Организация практической деятельности. Индивидуальный, дифференцированный контроль по выполнению практических действий. Консультирование, оказание помощи, поддержка. | Решение проблемных ситуаций, задач. Самостоятельная практическая деятельность под руководством преподавателя: «Изучение марок и свойств кровельных материалов». Самоанализ, самоконтроль |
| Подведение итогов | 3 минуты | Закрепление знаний и способов действий. Проверка понимания усвоения нового учебного материала. Формирование целостного представления знаний по теме. Выявление неверных представлений и их коррекция. Ответы на вопросы обучающихся | Восприятие и осмысление учебного материала, актуализация знаний, задают вопросы, отвечают на вопросы, анализируют. Рефлексия, самоконтроль. |
| Заключительный | 2 минуты | Подведение итогов учебного занятия (оценка, самооценка, отметка) |
|  |  | Домашнее задание, разъяснение способов его выполнения Самостоятельная работа, разъяснение основных идей, способов выполнения |

Приложение 1

- Какие особенности кладки перегородок из кирпичей ?

- Какие способы возведения перегородок вы знаете?

- Какие материалы используются при возведении кирпичных перегородок?

- Какие инструменты и приспособления используются при возведении кирпичных перегородок?

- Какие операции контролируются во время подготовительных работ?

- Какие операции контролируются во время возведения кирпичных перегородок?

- Какие операции контролируются во время сдачи-приемки работ?

- Кто ведет операционный контроль?

- Кто ведет приемочный контроль?

Приложение 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

# ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала работ по устройству кирпичных перегородок выполняются подготовительные работы:

                   производится разметка перегородок;

                   устанавливаются и проверяются подмости (для кладки второго яруса);

                   доставляются на рабочее место необходимые материалы, инструмент и приспособления;

                   устраивается освещение рабочего места (при необходимости).

2.2 Кирпич на объект доставляется пакетами в специально оборудованных бортовых машинах и хранится в клетках на поддонах. Не разрешается устанавливать поддоны с кирпичом друг на друга выше двух рядов.

Раствор доставляется авторастворовозами и подается к рабочему месту при помощи установки типа СО-126, либо автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, подача раствора на рабочее место каменщиков башенным краном осуществляется только после его перегрузки в ящики через шнековый агрегат для приема, перемешивания и выдачи кладочного раствора с принудительным побудителем. В зимних условиях производства работ должен быть организован электроподогрев раствора на месте его перегрузки в ящики.

Подача кирпича в рабочую зону осуществляется монтажным краном с применением грузозахватных средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение.

2.3 При производстве кирпичной кладки перегородок используются инвентарные подмости.

Установку и перестановку всех видов подмостей выполняют кранами. Для контроля за качеством кладки между рабочим настилом подмостей и возводимой конструкцией оставляют зазор до 5 см.

2.4 Возведению перегородок предшествует разметка продольной оси, мест примыкания к капитальным стенам здания и местоположения проема, как показано на рисунке 10. Затем слоем раствора выравнивают основание и устанавливают шаблоны и порядовки.

1 - причалка; 2 - порядовка; 3 - ось перегородки; 4 - заложенный ряд перегородки

Перегородки санитарных узлов могут выкладываться по металлическому шаблону, который устанавливается по отметкам, нанесенным мастером или производителем работ (рисунок 11). Уложив два ряда, проверяя их правильность с помощью правила и уровня, шаблон убирают (рисунки 12 - 13), после чего устанавливают и закрепляют враспор между перекрытиями угловые шаблоны. Кладку ведут с перевязкой швов на растворах марки не ниже М10.

Рисунок 11 - Установка шаблона для безразметочной закладки стен

Рисунок 12 - Закладка стен

Рисунок 13 - Снятие шаблона

После снятия шаблона каменщики продолжают кладку и, согласно проекту и техническим условиям, укладывают арматуру, забивают в швы капитальной стены металлические ерши и привязывают к ним мягкой проволокой прутки арматуры. По ходу кладки устанавливают деревянные просмоленные пробки для крепления дверных коробок. Необходимо периодически проверять правильность кладки с помощью правила, отвеса и уровня и при необходимости исправлять ее, как показано на рисунках 14 и 15.

Рисунок 14 - Продолжение кладки и укладка арматуры

Рисунок 15 - Проверка правильности кладки с помощью отвеса

Закончив укладку 9 ряда кладки высотой 120 см каменщики убирают поддоны и ящики с раствором и очищают и выравнивают пол санузла, а затем с помощью башенного крана устанавливают инвентарные стоечные подмости, как показано на рисунке 16.

Рисунок 16 - Установка инвентарных подмостей

Затем с помощью башенного крана каменщики устанавливают на подмости ящики с раствором и поддоны с кирпичом. После этого каменщики продолжают кладку стен, по ходу устанавливая деревянные просмоленные пробки и по отметкам устанавливая железобетонные дверные перемычки, укладывают и закрепляют арматуру, как показано на рисунке 17. С помощью правила и уровня каменщики периодически проверяют правильность кладки. После окончания кладки второго уровня башенным краном поднимают ящики для раствора, поддоны и подмости, а каменщики убирают рабочее место от строительного мусора.

Рисунок 17 - Кладка стен с установкой перемычек

Применение шаблонов при кладке перегородок повышает качество работ и производительность труда каменщиков.

Перегородки толщиной в 1/4 кирпича, для устойчивости, армируются в горизонтальных швах полосовым железом толщиной 1 мм или прутками стальной арматуры диаметром не более 6 мм не реже чем через 5 - 6 рядов. Толщина швов, в которых располагается арматура, должна превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм. В местах сопряжения перегородок с капитальными стенами забивают стальные ерши или штыри. Раствор, применяемый для кладки перегородок должен соответствовать проекту.

2.6 Устройство перегородок из кирпича выполняется звеном каменщиков в составе:

каменщик 4 разряда - 1 человек;

каменщик 2 разряда - 1 человек.

Схема организации рабочего места представлена на рисунке 19.

1 - перегородка; 2 - ящик с раствором; 3 - кирпич; 4 - инвентарные подмости; 5 - деревянный настил; 6 - стремянка

К1 - каменщик, К2 - каменщик

РАЗРЕЗ 1-1

Рисунок 19 - Схема организации рабочего места каменщика

2.7 Устройство кирпичных перегородок выполняется в следующей технологической последовательности:

                   натягивается причальный шнур;

                   расстилается раствор и раскладывается кирпич на перегородке;

                   выполняется кирпичная кладка перегородок;

                   проверяется правильность кладки.

Кирпичная кладка перегородок выполняется из цельного кирпича с перевязкой в 1/2 кирпича по длине рядов.

При устройстве кирпичных перегородок подмости периодически загружаются кирпичом, а ящик-контейнер - раствором.

При устройстве перегородок каменщик 4 разряда закрепляет и натягивает причальный шнур. Закончив кладку очередного ряда перегородки, каменщик 4 разряда ослабляет на порядовке фиксатор натяжения причального шнура. Затем, одной рукой поднимая хомутик, а другой поддерживая порядовку, устанавливает хомутик на риске следующего ряда и закрепляет его винтом (рисунке 20). Такую же операцию выполняет и на второй порядовке, после чего, натянув шнур, проверяет его горизонтальность.

2.8 При кладке перегородок особое внимание уделяется качеству заполнения швов раствором, правильности положения каждого кирпича, вертикальности кладки в целом.

Для улучшения качества кладки углов рекомендуется применять шаблоны из досок.

В помещениях, где уже смонтированы перекрытия, шаблон устанавливается по отвесу враспор между полом и потолком. В процессе кладки угловые кирпичи укладываются вплотную к шаблону с перевязкой.

По ходу кладки устанавливается арматура, пробки для крепления дверных коробок, перемычки над проемами. Вертикальность и горизонтальность рядов кладки периодически проверяется при помощи отвеса, правила и уровня.

2.9 Работы по возведению кирпичных перегородок необходимо выполнять в соответствии с проектом.

Раствор, применяемый при кладке, следует использовать до начала схватывания и периодически перемешивать во время использования. Применение обезвоженных растворов не допускается.

Толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы.

Высота неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать:

- для перегородок толщиной 12 см   - 1,8 м;

- для перегородок толщиной 9 см     - 1,5 м.

При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.

Число продольных стержней арматуры при толщине стены 12 см принимается равным двум.

2.10 При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требования:

-        толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;

-          при поперечном армировании простенков стенки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2 - 3 мм на внутреннюю поверхность простенка;

- при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой;

- при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.

2.11 Производство работ в зимних условиях.

При производстве работ в зимних условиях следует руководствоваться следующими указаниями:

2.11.1 Состав строительного раствора для зимних работ, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности устанавливает предварительно строительная лаборатория.

Возведение перегородок следует выполнять равномерно, не допускается разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.

При кладке глухих участков перегородок и углов разрывы допускаются высотой не более 1/2 этажа и выполняются штрабой.

Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать.

2.11.2 Конструкции перегородок из кирпича в зимних условиях допускается возводить следующими способами:

               с противоморозными добавками на растворах марки не ниже М50;

               на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;

               способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах при условии обеспечения достаточной несущей способности конструкций в период оттаивания (при нулевой прочности раствора).

2.11.3 Применение растворов с противоморозными добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией.

Кладку на растворах с химическими добавками ведут на открытом воздухе так же, как и кладку способом замораживания на обычных подогретых растворах, но с обязательным соблюдением требований специальных инструкций.

Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5 °С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается.

2.11.4 Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

- утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70 %;

- нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных испытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки;

- температура внутри прогреваемой части здания в наиболее охлажденных местах - у наружных стен на высоте 0,5 м от пола - должна быть не ниже 10 °С.

2.11.5 При кладке способом замораживания (без противоморозных добавок) необходимо соблюдать следующие требования:

                выполнять работы следует одновременно по всей захватке;

                во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более чем на два смежных кирпича при выполнении версты;

                на рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем на 30 - 40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять или подогревать. Использование замерзшего или отогретого горячей водой раствора не допускается.

При устройстве перегородок, кладка которых выполнена способом замораживания, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий во время оттепели. Просветы, оставляемые под потолком, должны быть в два раза больше величины осадки стен, опираемой в пределах данного этажа.

Температура раствора в момент его укладки должна соответствовать следующим показателям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Температура раствора в момент укладки

| Среднесуточная температура наружного воздуха, °С | Положительная температура раствора, °С, на рабочем месте для кладки перегородок из кирпича |
| --- | --- |
|  | При скорости ветра, м/с |
|  | до 6 | свыше 6 |
| до минус 10 | 5 | 10 |
| от минус 11 до минус 20 | 10 | 15 |
| иже минус 20 | 15 | 20 |

Перед наступлением оттепели, до начала оттаивания кладки, следует предусмотреть мероприятия по разгрузке, временному креплению или усилению ее перенапряженных участков. С перекрытий необходимо удалить случайные, не предусмотренные проектом нагрузки.

# ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества работ по устройству перегородок должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

3.2 Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования; операционный контроль технологических процессов и оценку соответствия выполненных работ.

3.3 Входной контроль:

3.3.1 Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:

 номер и дата выдачи документа;

 наименование и адрес предприятия-изготовителя;

 наименование и условия обозначения продукции;

  номер партии и количество отгружаемой продукции;

  данные о результатах испытаний по водопоглощению;

  обозначение стандарта на кирпич.

Не менее 20 % кирпича в партии должны иметь на одной из граней оттиск-клеймо предприятия-изготовителя.

3.3.2 Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего вида кирпича не должны превышать на одном изделии (ГОСТ 530-2007):

а) Отклонения от размеров, мм:

- по длине              ±5

- по ширине ±4

- по толщине    ±3

Б) Непрямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более:

- по постели          3

- по ложку             4

в) Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм.

г) Отбитости и притупленности ребер, не доходящие до пустот, глубиной более 5 мм, длиной по ребру от 10 до 15 мм.

д) Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича до 30 мм на всю толщину, шт.;

на ложковых гранях      1

на тычковых гранях      1

3.3.3 Общее количество кирпича с отбитостями, превышающими допускаемые должно быть не более 5 %.

Количество половняка в партии должно быть не более 5 %.

3.4.1 Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5 - 0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.

3.4.2 Отклонения в размерах и положении конструкции перегородки от проектных, показанные на рисунке 23, не должны превышать:

Толщина конструкции                                                            ±15 мм

Ширина проемов                                                                     ±15 мм

Смещение осей конструкции от разбивочных осей            10 мм

Отклонение поверхности и углов кладки

от вертикали на один этаж                                                     10 мм

Толщина швов в кладке:

- горизонтальных 12 мм, предельное отклонение               -2; +3 мм

- вертикальных 10 мм, предельное отклонение                   -2; +2 мм

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены 15 мм

Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м  10 мм

Толщина швов армированной кладки                                  не более 16 мм

Ослабление конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом, не допускается.

Рисунок 23 - Допускаемые отклонения при возведении перегородок

3.5 Оценку соответствия выполненных работ по возведению кирпичных перегородок необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.

3.5.1 Элементы каменных конструкций, скрываемых в процессе производства последующих работ, следует принимать в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.

3.5.2 При приемке законченной перегородки необходимо проверять:

                   правильность перевязки шов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов кладки;

                   геометрические размеры и положение.

Приложение 3

Практическое занятие № 28

Тема: Схема операционного контроля качества кладки перегородок.

Цель: изучить последовательность операционного контроля качества кладки перегородок.

Средства обучения: учебные пособия, схемы, таблицы, опорный конспект.

Содержание и порядок выполнения работы:

- Объясните, каким образом производится операционный контроль качества кладки перегородок.

- Заполните таблицу: Кладка перегородок состав операций и средства контроля

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта, (сертификат), общий журнал работ Общий журнал работ |
| Установка фундаментных блоков | Контролировать: |  | Общий журнал работ, исполнительная геодезическая схема |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. |
| Приемочный контроль осуществляют: |

Контрольные вопросы:  Заполните допускаемые отклонения при кладке перегородок:

- - толщины конструкции -

- - ширины простенков -

- - ширины проемов -

- - смещения осей конструкции от разбивочных осей -

- - поверхностей кладки от вертикали: на один этаж -

- - рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены -

- - неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 1-метровой рейки -

- Толщина швов армированной кладки - не более

Толщина швов кладки:

- - горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение -

- - вертикальных - 10 мм;

Приложение 4

Домашнее задание на практическую работу

«Схема операционного контроля качества кладки стен»

Перечислить документацию, оформляемую во время сдачи-приемки стен из кирпичной кладки.